SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33 - 101 Tarnów, NIP: 9930498016, REGON: 120341768, tel.: 14 633 46 00, fax: 14 633 10 52, e-mail: sekretariat@csm.tarnow.pl, www: www.csm.tarnow.pl, zwany w dalszej części „Zamawiającym”, zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 dla dostaw.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

I. Opis przedmiotu zamówienia, w tym wymogi dotyczące zatrudniania na umowę o pracę

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż foteli teatralnych dla realizacji inwestycji pod nazwą: II  etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa.

- CPV – 39111200-5 siedziska teatralne

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż foteli teatralnych , których wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 4 do niniejszej specyfikacji, a także świadczenie gwarantowanych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia.

- Wypełniony i podpisany Załącznik Nr 4 określający wymagane oraz oferowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia należy załączyć do oferty.

- Podstawą do przygotowania oferty jest Projekt Budowlano Wykonawczy przebudowy sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościcie –  Architektura Rzut piętra 1 – rys A03, Przekrój A-A – rys.A05 stanowiący załącznik nr 5.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości projekt  konstrukcji podłogi  (zał. nr 5- rys.A05) i nie wnosi do niej uwag dotyczących prawidłowego  montażu foteli.

- Zamawiający dopuszcza modyfikację aranżacji sali pod warunkiem przestrzegania następujących warunków:

a) norm dotyczących odległości między rzędami oraz szerokości przejść ewakuacyjnych określonych w Dzienniku Ustaw nr 02.75.690,

b) ogólnej koncepcji aranżacji sali dotyczącej lokalizacji przejść ewakuacyjnych przedstawione w załączniku nr 5,

c) przestrzegania min ilości foteli tj. 586 foteli + trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych.

- Dostawa winna być zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że parametry dotyczące współczynnika pochłaniania dźwięku  foteli pustych oraz ścieralność tkanin stanowi stanową obok gwarancji i ceny kryterium oceny ofert. Wykonawca składa w ofercie oświadczenie dotyczące współczynnika pochłaniania dźwięku  foteli pustych oraz ścieralności tkanin.

- Nie dopuszcza się jako rozwiązania równoważne  użycia materiałów:

- tkaniny innej niż podana

- tkanin o fakturze tkanej

- elementów drewnianych  wykonanych z płyt wiórowych czy MDF

- pianek wykrywanych z bloku w tym CMHR

- Podczas wykonywania robót montażowych należy szczególnie przestrzegać reżimu sanitarnego. Wykonywanie robót nie może zakłócać funkcjonowania obiektu. Termin wykonywania najbardziej uciążliwych czynności Wykonawca dostosuje do organizacji pracy w obiekcie.

- Najpóźniej z datą podpisania umowy w celu weryfikacji i koordynacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram robót montażowych (czasowo rzeczowy). 
Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania w porozumieniu z Wykonawcą  – zmiany mogą wynikać z przebiegu realizacji przebudowy sali widowiskowej. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy.

- W czasie wykonywania robót montażowych Wykonawca zorganizuje miejsce montażu własnym staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac montażowych. Zamawiający wskaże punkty poboru energii elektrycznej. Koszty użycia  energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikującego wykonawcę lub posiadania identyfikatora.

- Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza, jako czynność pomocniczą przy przygotowaniu oferty, przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia i uzyskania wszelkich niezbędnych informacji. Do uzgadniania terminów wizji lokalnych oraz udzielania informacji podczas wizji lokalnych upoważniony jest Specjalista ds Inwestycji  – Pan Mieczysław Bień tel.: 14 633 46 00,  lub : 604 40 90 33 oraz  Kierownik Działu Technicznego Pan Stanisław Bączek tel.: 14 633 46 24 lub 501 207 175  Zamawiający nie zwraca kosztów, które ponosi Wykonawca w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej.

- Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały muszą być nowe i posiadać parametry techniczne nie gorsze niż wskazano w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia.

- Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadkach wątpliwych) –Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

- Wykonawca udziela minimum 3 lata  (36 miesięcy) gwarancji na zamontowane wyposażenie licząc od  dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy..

Zamawiający informuje, że rozszerzenie okresu gwarancji na zamontowane wyposażenie stanowi kryterium oceny ofert.

Wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej gwarancji na zamontowane wyposażenie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach ogólnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów modernizowanego obiektu lub istniejącej infrastruktury za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, Wykonawca zostanie wezwany do naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza materiały i/lub produkty równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen  technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne.

- Jeżeli Wykonawca proponuje rozwiązania wykonania przedmiotu zamówienia równoważne 
w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia obowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca w miejsce określonych w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy oferuje rozwiązania zgodne z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego obowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy, że dostawa spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.

II. Termin realizacji:

Jednorazowa dostawa i montaż foteli teatralnych o parametrach określonych w Załączniku Nr 4 – do 90 dni od daty podpisania umowy.

III. Informacje ogólne.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

- Informacje w zakresie podwykonawstwa.

- Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) zamierza powierzyć podwykonawc(y/com) do wykonania oraz podania firm podwykonawców.

- Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawc(y/ców), ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający w prowadzonym postępowaniu zastosuje procedurę przewidzianą w art. 24 aa ustawy.

- Zgodnie z art.  24aa ustawy w prowadzonym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 11 uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy przypadku, gdy jest ono wymagane w przetargu), zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu,

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

1.2.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

1.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków

2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawców, którzy:

a)    podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b)   podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykluczenie wykonawcy następuje:

2.1.1. przypadkach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstawa wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

2.1.2.  w przypadkach, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy,

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy,

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna,

    - w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenie będącego podstawa wykluczenia,

    - w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

    - w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

  - Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy.

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 2 pkt 2.3 niniejszego rozdziału SIWZ .

  - W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

V. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz forma dokumentów.

1. Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, 1.2 niniejszego rozdziału SIWZ, które potwierdzają okoliczności nie podlegania wykluczeniu oraz spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych w SIWZ.

  - W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8  ustawy Zamawiający zażąda od Wykonawcy:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),

- oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,                       o których mowa w ustawie z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016, poz. 716) (w oryginale).

  - W celu potwierdzenia spełniania przed oferowany przedmiot zamówienia (fotel Typ I oraz Typ II) wymagań określonych w SIWZ Zamawiający zażąda od Wykonawcy:

- próbkę - oferowany fotel Typ I oraz Typ II wraz z próbnikiem tkanin tapicerskich tkaniny zastosowanej w oferowanych fotelach,

- kartę katalogową fotela, folder lub inny dokument zawierający nazwę fotela, nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego modelu, wymiary oraz szczegóły techniczne pozwalające zweryfikować czy proponowany model spełnia wymogi  przedmiotu zamówienia,

- Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 12727:2016-12E,

- Atest wytrzymałościowy pianek siedziska na ściskanie wg PN-EN 12727:2016-12E na 1500000 cykli,

- Klasyfikację ogniową w zakresie zapalności wg normy EN 1021- oraz EN 1021-2,

- Klasyfikację ogniową w zakresie wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania , wydana przez akredytowane laboratorium,

- Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny obejmujący wszystkie elementy fotela,

- wyniki badań pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku przez fotele, wraz z opisem procedury i warunków pomiarów oraz obliczenia współczynnika pochłaniania dźwięku α. Należy podać wyniki pomiarów foteli pustych i zajętych. Pomiary powinny być wykonane zgodnie z PN-EN ISO 354:2005 Akustyka – Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej. Wyniki pomiarów należy przedstawić w pasmach oktawowych zgodnie z PN-EN ISO 11654:1999. Akustyka – Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie –Wskaźnik pochłaniania dźwięku,

- wyniki badań  odporności na ścieranie za pomocą  testu Martindale´ a  zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2:2000.

Certyfikaty i dokumenty mają być wystawione przez jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego towaru oraz materiałów są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze lub innym dokumencie).

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zobowiązani są złożyć wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Oświadczenie wykonawcy przekazują Zamawiającemu (w oryginale). Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony wraz z informacją, 
o której mowa w zdaniu pierwszym.

2.1.  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca składa wyłącznie w stosunku do wykonawców, którzy złożyli w oferty 
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1  niniejszego rozdziału lit. a – c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.1. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, lit. b niniejszego rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 3, lit. a niniejszego rozdziału, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3, pkt. 3.1 SIWZ stosuje się odpowiednio.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4.      W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 ( w oryginale).

5. Forma i sposób przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

5.1. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (także w przypadku, gdy są składane w wyniku wezwania Zamawiającego.

5.2. Oświadczenia składane są w formie oryginałów (także w przypadku, gdy są składane w wyniku wezwania Zamawiającego).

5.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń  lub dokumentów, określonych w ust. 1 pkt 1.1.  niniejszego rozdziału jeżeli:

- Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia 
i dokumenty,

- Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy.  W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności  oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego, zamawiający skorzystała z posiadanych dokumentów  lub oświadczeń, o ile są aktualne.

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Ofertę należy sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w języku polskim w formie pisemnej               w jednym egzemplarzu. Treść oferty musi odpowiadać SIWZ i zostać sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  W ofercie Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców oraz opisu doświadczenia zespołu, na potrzeby oceny oferty w kryterium doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

2. Przygotowana według powyższych wskazówek oferta musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany mają być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

3. Do oferty należy dołączyć :

      - Oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ warunków zamówienia – (stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu). Zob. pkt 1 załącznika nr 2 do SIWZ.

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

      - Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona, w szczególności na podstawie odpisu 
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub odpowiednio innego dokumentu, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo ma być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych 
w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007 r., sygn. Akt V Ca 85/07).

      - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu - Zob. pkt 2 załącznika nr 2 do SIWZ oraz załącza do oferty w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

      - wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli  Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika w postępowaniu.

5. Wszelkie zmiany w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp., musi być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będzie ono uwzględnione.

6. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

        - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

        - Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie,

        - Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,

        - Wykonawcy występujący wspólnie w formie „konsorcjum” składają jedną ofertę,

        - Do oferty konsorcjum załączy dokument potwierdzający wniesienie wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji - gwarancja wadialna winna dotyczyć całego konsorcjum lub umocowanego wcześniej członka konsorcjum.,

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca winien określić cenę oferty poprzez wycenę wszystkich elementów dostawy i montażu foteli.

- Koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza należy wliczyć do ceny oferty.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty wszystkich mediów koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, koszty należy wliczyć do ceny oferty.

- Koszt załadowania , wyładowania i transportu dostawy foteli należy wliczyć do ceny oferty

- Podana w ofercie cena pozostaje niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa.

6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał ustalonego podatku VAT.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów

1. Oferty nieodrzucone oceniane będą przez komisję przetargową niejawnie wg kryterium:

| Lp. | Nazwa kryterium | Podstawa oceny | Waga - znaczenie w % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | Kwota brutto w zł | 60 |
| 2. | Ścieralność tkaniny (Ś) | Test Martindale zgodnie z PN-EN ISO 12947-2:2000 | 10 |
| 3. | Współczynnik pochłaniania dźwięku foteli pustych (D) | Badania pogłosowe zgodne z PN-EN ISO 354:2005 | 10 |
| 4. | Rozszerzenie okresu gwarancji na zamontowane wyposażenie (G) | Okres gwarancji za zamontowane wyposażenie | 20 |

UWAGA : Ocenie  wg kryterium ścieralność tkaniny, współczynnik pochłaniania dźwięku foteli pustych podlegają tylko fotele Typ I zgodnie z załącznikiem nr 4

1.1. Ocena ofert w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie wzoru:

P(C) = Z : Y x 60

gdzie:

P (C) – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,

Z – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Y – cena oferty badanej nieodrzuconej.

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma  60 pkt.

1.2. Ocena ofert w kryterium określenia ścieralności tkaniny (Ś)

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty za przedstawiony w ofercie wartość współczynnika badań ścieralności na podstawie  testu wytrzymałości materiału na ścieranie  - Martindale  . Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – pkt. 10

P(Ś) – liczba punktów przyznana w kryterium Ścieralność tkaniny

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

– wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie wartość cykli Martindale:

od 50.001  do 80 000  cykli  – 1 pkt P(Ś)

od 80.001 do 100.000 cykli  – 5 pkt P(Ś)

powyżej 100.000  cykli         – 10 pkt P(Ś)

1.3. Ocena ofert w kryterium współczynnik pochłaniania dźwięku foteli pustych (D)

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty za przedstawiony w ofercie wartość współczynnika α pochłaniania dźwięku  określonego na podstawie badań pogłosowego pochłaniania dźwięku foteli pustych? w porównaniu z wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiającego. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – pkt. 10

P(D)– liczba punktów przyznana w kryterium współczynnik pochłaniania dzwięku

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

-  wykonawca przedstawi w swojej ofercie wartość współczynnika α dla częstotliwości  125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz (zgodnie z zał. 4 )

- dla każdej wartości współczynnika α zostaną przyznane odpowiednie punkty

- wartość współczynnika α zgodne z wytycznymi – 10 pkt

- wartość współczynnika α w tolerancji  do +/- 0,05                - 7 pkt

- wartość współczynnika α w tolerancji  do +/- 0,10                - 4 pkt

- wartość współczynnika α w tolerancji do +/-  0,15                - 1 pkt

- liczba punktów  P (D) przyznana w tym kryterium stanowi średnią arytmetyczną ilości punktów przyznanych dla poszczególnych częstotliwości

1.4. Ocena ofert w kryterium „Rozszerzenie okresu gwarancji na zamontowane wyposażenie  (G)” dokonana zostanie na podstawie podanego w ofercie okresu gwarancji (liczonego od protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu robót) w oparciu o punktację określoną poniżej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 20  pkt.

P(G) – liczba punktów przyznana w kryterium „Rozszerzenie okresu gwarancji na zamontowane wyposażenie  (G)”.

Okres gwarancji należy podać w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 50 miesięcy lub 4 lat i 2 m-cy będzie traktowane jako 4 pełnych lat).

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

– wykonawca, który zaproponuje w swojej ofercie okres gwarancji na zamontowane wyposażenie:

4 lata (48 miesięcy) – otrzyma  10 punktów P(G)

5 lat i więcej  (60 miesięcy i więcej) – otrzyma  20 punktów P(G)

UWAGA: Nie podanie w ofercie okresu gwarancji na zamontowane wyposażenie w przypadku korzystania przez Wykonawcę z druku formularza oferty sporządzonego przez Zamawiającego, skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca deklaruje okres gwarancji 3 lat.

W przypadku, podania w ofercie krótszego okresu gwarancji na zamontowane wyposażenie niż 3 lata, oferta zostanie odrzucona.

2.  Ocenę oferty (P) stanowić będzie suma punktów z poszczególnych kryteriów:

P = P(C)+ P(Ś) +P(D) +P(G)

gdzie P – łączna suma punktów

Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów, stanowiącą sumę poszczególnych kryteriów.

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

IX. Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie dziesięć  tysięcy złotych 00/100) w terminie wyznaczonym do składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank BZ WBK 41 1500 1748 1217 4005 4325 0000 z zaznaczeniem w dowodzie wpłaty: „Wadium - dostawa i montaż foteli teatralnych  dla realizacji inwestycji pod nazwą: II  etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa”.

- Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesądzającym o wniesieniu wadium jest zaksięgowanie kwoty wadium na koncie Zmawiającego, a nie dołączenie dowodu jego uiszczenia.

- W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć do dnia i godziny składania ofert w Centrum Sztuki Mościce, 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, Sekretariat., natomiast kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołącza do oferty. Jeżeli Wykonawca prześle ofertę pocztą, kopię dowodu wniesienia wadium załącza do oferty, natomiast oryginał umieszcza w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”. Kopię Wykonawca poświadcza za zgodność z oryginałem.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Termin związania ofertą

1.  Składający ofertę pozostaje z nią związany przez 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym. że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami, informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
i dokumentów.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w sprawach formalnych jest Specjalista ds Inwestycji  – Pan Mieczysław Bień tel.: 14 633 46 00,  lub : 604 40 90 33 oraz  Kierownik Działu Technicznego Pan Stanisław Bączek tel. : 14 633 46 24 lub 501 207 175

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art. 38. ust. 1 ustawy). Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej.

- W przypadku dokonywania zmiany ogłoszenia Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz niezwłocznie zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (nr faksu Zamawiającego 14/633 10 52, e-mail: sekretariat@csm.tarnow.pl). Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji przesłanej faksem lub środków komunikacji elektronicznej

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji.

XII. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert

- Ofertę należy składać w zamkniętym nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu, zaadresowanym na Zamawiającego.

Opakowanie należy opisać następująco:

Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy – dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci. Oferta na przetarg – „Dostawa i montaż foteli teatralnych dla realizacji inwestycji pod nazwą: II  etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa”.

NIE OTWIERAĆ PRZED  09.10.2017 r., godz. 11:15

Uwaga: W przypadku składania oferty przez pocztę kurierską kopertę zewnętrzną należy opisać w ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania, opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Tak przygotowaną ofertę należy składać do dnia 09.10.2017 r. do godz. 11.00 w Centrum Sztuki Mościce,     33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, Sekretariat. (czynne w godz. 8:00 – 16:00).

- Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę – w tym celu należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA” z opisem: nazwa i adres Wykonawcy oraz nazwa przetargu lub „wycofać ofertę” – w tym przypadku należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty z podaniem: nazwy i adresu Wykonawcy oraz wskazania przetargu, którego dotyczy wycofanie. Decyzja o wycofaniu oferty musi być złożona na piśmie i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.

- Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.

- Do momentu upływu terminu składania ofert, Wykonawca ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji (na przykład w wyniku uzyskanych wyjaśnień) i ponownego jej złożenia przed upływem terminu.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie zamawiającego tj. Centrum Sztuki Mościce, 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, /sala multimedialna/ w dniu 09.10.2017r. o godz. 11.15.

- Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom

- W postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy

- Propozycję umowy opracowaną na warunkach ustalonych w SIWZ (załącznik nr 3), podpisaną przez swoich uprawnionych przedstawicieli, Zamawiający przedłoży Wykonawcy.

- Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób,  z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową  z tytułu prowadzonej działalności, co najmniej na kwotę ofertową, w postaci papierowej zatwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

- O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

XVI. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, w Kodeksie cywilnym oraz w Prawie budowlanym.

XVII. Załączniki, w tym wzory załączników.

1. Formularz ofertowy

2. Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

3.  Wzór Umowy

4.  Wymagane i oferowane parametry techniczne

5.  PW – Architektura

Tarnów, dnia 25.09.2017 r.

Załącznik nr 1

………………………………………………….

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTY

Wzór

…........................................................................................................................

Nazwa i adres wykonawcy/wykonawców (spółki cywilne podają nazwy

i adresy wszystkich wspólników/ konsorcja podają nazwy i adresy

wszystkich podmiotów występujących wspólnie)

Niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa i montaż foteli teatralnych  dla realizacji inwestycji pod nazwą: II  etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa”.

      - Oferuje/emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę .........................,....... zł brutto.

      - Informuje/emy Zamawiającego, że wybór naszej oferty nie będzie/ będzie prowadzić do powstania u niego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (patrz UWAGA poniżej).

      - Oferujemy okres gwarancji na zamontowane wyposażenie: ….……lat licząc od daty protokolarnego odbioru,

      - Oferujemy Ścieralność tkaniny foteli Typ I wynoszącą: ........... cykli Martindale.

      - Oferowane fotele Typ I charakteryzują się następującym współczynnikiem pochłaniania dźwięku foteli pustych α zgodnie z PN-EN ISO 354:2005:

| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotel pusty |  |  |  |  |  |  |

      - Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie określonym w rozdziale II SIWZ.

      - Oświadczam/y, że przedmiot dostawy wykonam/y zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi w SIWZ i przyjmujemy je.

      - Oświadczam/y, że:

- zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ oraz wyrażamy zgodę na zawarcie umowy według załączonego do SIWZ wzoru (załącznik nr 3),

- pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni.

10. Następujące części niniejszego zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom (Wykonawca wypełnia – o ile dotyczy):

| Lp. | Nazwa/opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy/om | Firma/y podwykonawców |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

W przypadku , gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać całość 	zamówienia bez udziału Podwykonawców.

11. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE

12. Korespondencję należy kierować pod adres:

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| E-mail |  |

…………………………………………………………………………………

Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania

zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

Załącznik nr 2

……………….………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa i montaż foteli teatralnych  dla realizacji inwestycji pod nazwą: II  etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa”.

1. OŚWIACZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.1.  Przystępując do udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy oświadczam/y, że:

a) nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy.

1.2. Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………….… ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

2. OŚWIACZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………………………………….………………………….

(podać nazwę/firmę, adres, a także NIP/PESEL podmiotu)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania oraz spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu 
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego/ich zasoby.

......................................................................

Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy

# Footnotes

1) Niepotrzebne skreślić.

2) W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (VAT odwrócony) – ofertę należy uzupełnić o informację zawierającą: zakres (nazwa 
i rodzaj) towaru lub usługi objętej VAT odwróconym, symbol PKWiU oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT).

UWAGA: Obowiązek podania informacji, o której mowa wyżej dotyczy wyłącznie towarów i usług, dla których kwotę podatku VAT, na mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,  nalicza Zamawiający (Nabywca) a nie Wykonawca.

Zamawiający wymaga udzielenia min. 3 lat (36 miesięcy)  gwarancji na zamontowane wyposażenie. Nie podanie w ofercie okresu gwarancji, w przypadku korzystania przez Wykonawcę z druku formularza oferty sporządzonego przez Zamawiającego, skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca deklaruje okres gwarancji 3-letni.
 W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie zadeklaruje krótszy okres gwarancji niż 3 lata, oferta zostanie odrzucona.

Zgodnie z ustawą dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:

Art.  104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Art.  105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art.  106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

UWAGI : Powyższa informacja jest wymaga dla celów sprawozdawczych oraz sporządzenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Niepotrzebne skreślić.

Ppkt 1.2 oświadczenia należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia.

Wykonawca składa oświadczenie w zakresie określonym w pkt 2 w przypadku, gdy powołuje się w postępowaniu na zasoby innego podmiotu w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.